Το ιστορικό της προσπάθειας αναπαλαίωσης,

οι στόχοι του ευρωπαϊκού προγράμματος, οι κυριότερες  τεχνικές επιλογές, οι προβλεπόμενες χρήσεις του κτιρίου

Η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ένα παλιό νεοκλασικό κτίριο, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί για χρήση στην Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος, μέσω της οποίας εγκαταστάθηκε και η βιβλιοθήκη στο κτίριο αυτό από το 1994, έτος της ίδρυσής της.

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί μεταξύ 1895 και 1905, περίπου και πρόκειται να επισκευαστεί, με βάση τις αρχές της οικολογικής δόμησης με σκοπό να λειτουργεί και ως ένα κτίριο επίδειξης των κανόνων και των τεχνικών αυτών. Έχει εκπονηθεί, με χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ και με την ευθύνη του ΔΙΠΕ, η "Προκαταρκτική Αρχιτεκτονική, Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Μελέτη" του κτιρίου, στην οποία αναπτύσσονται "όλες οι επιθυμητές παρεμβάσεις, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, την εγκατάσταση συστημάτων βελτίωσης του εσωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και την λειτουργική διάρθρωση των χώρων του κτιρίου".

Οι κυριότερες  τεχνικές επιλογές

Οι κυριότερες επιλογές, όπως περιγράφονται στην προαναφερθείσα μελέτη, είναι οι παρακάτω:

- Τα οικοδομικά υλικά θα έχουν τις λιγότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (χαμηλές βλαβερές εκπομπές, χαμηλή τοξικότητα, κλπ.) καθώς και την μεγαλύτερη δυνατή ανακυκλωσιμότητα. Τα μονωτικά υλικά θα είναι με βάση φυτικές ουσίες (φελλός, κυτταρίνη, ίνες ξύλου, κλπ), οι κόλλες μαρμάρων και πλακιδίων δεν θα περιέχουν οργανικούς διαλύτες, δεν θα χρησιμοποιηθεί PVC. Τα μέταλλα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατά σειρά προτεραιότητας: ορείχαλκος, κοινός χάλυβας με υδατοδιαλυτή αντισκωριακή βαφή, ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο και χαλκός. Δεν θα χρησιμοποιηθεί γαλβανισμένος χάλυβας. Δεν θα χρησιμοποιηθεί τροπική ξυλεία, αλλά ξυλεία από δάση που υφίστανται οικολογική διαχείριση και είναι πιστοποιημένη, δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί εντομοκτόνα κατά την επεξεργασία του, αλλά άλατα βόρακα. Θα χρησιμοποιηθούν χρώματα υδατοδιαλυτά που θα έχουν οικολογική πιστοποίηση, βερνίκια επίσης υδατοδιαλυτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες. Απαγορεύονται οι ακρυλικές βαφές που περιέχουν βαρέα μέταλλα (μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, κλπ) και τοξικές ουσίες.

- Το κτίριο θα δροσίζεται, μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου, με χρήση νυκτερινού δροσισμού -με δίκτυο αεραγωγών, μεταξύ 9μμ και 6πμ- με σκοπό να επιτευχθεί μείωση του ψυκτικού φορτίου μέχρι 60%. Με παράλληλη εξωτερική μόνωση θα μειωθεί και το θερμικό φορτίο κατά 87%. Οι επιδιώξεις αυτές θα υποστηριχθούν και με τις κατάλληλες μονώσεις τοίχων, ανοιγμάτων και δωμάτων, με την σκίαση του κτιρίου (κατά τη διάρκεια του θέρους η σκίαση είναι 100%). Φυσικά δεν θα λειτουργούν κλιματιστικά μηχανήματα, παρά μόνον ανεμιστήρες οροφής. Στο κτίριο θα προστεθεί ένα υπαίθριο αναγνωστήριο, με κατακόρυφα σκίαστρα και ανοιγόμενα γαλλικά παντζούρια, που θα λειτουργεί, το χειμώνα, και ως παθητικό ηλιακό σύστημα θέρμανσης.

- Για την θέρμανση του κτιρίου θα εγκατασταθεί λέβητας διπλού καυσίμου που θα λειτουργεί με φυσικό αέριο και επικουρικά με πετρέλαιο.

- Για τον φωτισμό ασφαλείας του κτιρίου και την κάλυψη βοηθητικών ηλεκτρικών αναγκών θα τοποθετηθεί φωτοβολταϊκό πανέλλο. Θα υπάρχει ακόμα Boiler τριπλής ενέργειας και θα τοποθετηθούν ηλιακοί συλλέκτες στην οροφή.

- Θα υπάρχει μονάδα BMS (Building Management System) η οποία θα εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση, αερισμό, νυκτερινό δροσισμό και φωτισμό:

  - Κλιματισμός - αερισμός: Το κτίριο θα χωριστεί σε πέντε ζώνες κλιματισμού, μία για κάθε όροφο, συν μία για το χώρο του εκθετηρίου και αίθουσας εκδηλώσεων. Το BMS θα ελέγχει τη μη παρουσία χρηστών σε κάθε μία από τις ζώνες αυτές ή τη θερμοκρασία τους και με κατάλληλους ηλεκτρομηχανικούς φράχτες (dumpers) στους αεραγωγούς θα σταματάει την παροχή θερμού (ή ψυχρού) αέρα στην αντίστοιχη ζώνη. Ακόμη το BMS θα μετράει τα επίπεδα του CO2 σε κάθε ζώνη και με τη χρήση πάλι των dumpers θα ελέγχει την παροχή του αέρα μέσα στις αντίστοιχες ζώνες.

  - Νυχτερινός δροσισμός: Το BMS θα ελέγχει συνεχώς την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία. Αν η εξωτερική είναι χαμηλότερη της εσωτερικής κατά 3οC, το ελάχιστο, κατά τις ώρες 21:00 μέχρι 06:00 την άλλη μέρα το πρωί, τότε και μόνο τότε θα ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα του συστήματος αερισμού ώστε μόνο νωπός αέρας να εισέρχεται στο κτίριο. Ο αέρας αυτός θα διανέμεται μέσω των αεραγωγών στο εσωτερικό του κτιρίου και θα απορρίπτεται από ένα παράθυρο στα γραφεία του 2ου ορόφου. Το άνοιγμα του παραθύρου θα ελέγχεται είτε από το BMS είτε κατ' ευθείαν από το σύστημα του νυχτερινού δροσισμού.

  - Φωτισμός: Το κτίριο θα χωριστεί σε πέντε επίσης ζώνες φωτισμού, τις οποίες θα ελέγχει το BMS και όταν διαπιστώνει την μη παρουσία χρηστών σε κάθε μία από τις ζώνες αυτές θα ενεργοποιεί το σβήσιμο των φώτων στη συγκεκριμένη ζώνη. Ακόμη θα ελέγχει σε κλιμακωτή βαθμίδα την ένταση του φωτισμού.

- Θα συλλέγεται το νερό της βροχής από την σκεπή και θα τροφοδοτούνται τα καζανάκια.

- Θα λειτουργούν συστήματα ανακύκλωσης όλων των ανακυκλώσιμων υλικών και μικρή μονάδα κομποστοποίησης, από την οποία θα λιπαίνεται η φυτεμένη ταράτσα.

Προβλεπόμενες χρήσεις του κτιρίου.

Στο ισόγειο του κτιρίου θα υπάρχει ένας εκθεσιακός χώρος - αίθουσα εκδηλώσεων και χώρος ειδικών προβολών, ένας χώρος επίδειξης συστημάτων και προσομοιώσεων (τα συστήματα ανακύκλωσης και καθαρισμού του νερού, τα συστήματα συλλογής και ανάκτησης απορριμμάτων, τα συστήματα παραγωγής ενέργειας, κλπ). Θα υπάρχουν επίσης οπτικοακουστικά μέσα με πληροφορίες για τις επεμβάσεις στο κτίριο, ορισμένα λειτουργικά του χαρακτηριστικά καθώς και στοιχεία που αφορούν στις ενεργειακές του καταναλώσεις. Θα υπάρχει, τέλος ένας χώρος internet cafe -κυλικείο, στον οποίο ο επισκέπτης θα μπορεί να αναζητά ειδικές πληροφορίες για την οικολογία, την οικολογική δόμηση, τις οικολογικές οργανώσεις, τη περιβαλλοντική εκπαίδευση , κλπ.

Στον ημιόροφο θα υπάρχουν εργαστήριο ανακύκλωσης και παρασκευής χαρτιού από τους ίδιους τους επισκέπτες, οι οποίο θα φέρνουν χρησιμοποιημένα χαρτιά και θα φεύγουν με το δικό τους ανακυκλωμένο, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για χρήση από τους ίδιους τους επισκέπτες, εργαστήριο φωτογραφίας, εργαστήριο βιβλίου (παραδοσιακή βιβλιοδεσία, ηλεκτρονική σελιδοποίηση, εκτυπώσεις διάφορες, κλπ.), βιβλιοστάσια και αναγνωστήριο.

Στον 1ο όροφο θα είναι ο κυρίως χώρος της βιβλιοθήκης, με τα βιβλιοστάσια και τα αναγνωστήρια (υπαίθριο και στεγασμένο).

Ο 2ος όροφος θα χρησιμοποιείται ως γραφείο εξυπηρέτησης του προγράμματος "αειφορική δόμηση" και ως γραφείο διοίκησης της βιβλιοθήκης. 
Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου θα φτάσει τα 660 τ.μ.

Το ιστορικό της προσπάθειας αναπαλαίωσης

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Αειφορία και Οικολογική Δόμηση», που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Οικιστικής Πολιτικής & Κατοικίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εντάχθηκε η σύνταξη προμελέτης για την επιδεικτική εφαρμογή των αρχών της οικολογικής δόμησης σε υφιστάμενο νεοκλασικό κτίριο, όπου στεγάζεται η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη (κτίριο ιδιοκτησίας ΥΠΠΟ, στη οδό Ασωμάτων 9, στο Θησείο.

Εκδόθηκε επίσης σχετικό Βιβλίο – Οδηγός, όπου παρουσιάζονται οι στόχοι και οι προτάσεις για την εν λόγω επιδεικτική εφαρμογή στο κτίριο της Ευωνύμου, ενώ μακέτα της προμελέτης παρουσιάστηκε σε σχετική Έκθεση, που διοργανώθηκε στις αρχές Ιουνίου 2000, την οποία εγκαινίασε ο τότε πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης, με βασικό σκοπό την ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερομένων για τις αρχές της οικολογικής δόμησης και τις νέες καθαρές τεχνολογίες.

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανέλαβε το κόστος κατασκευής του εν λόγω κτιρίου (το έτος 2000 – 2001) ύστερα από συμφωνία με το ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ.Ο.Π.Κ.), το οποίο ανέλαβε να παραδώσει τα σχέδια της οριστικής μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης, καλύπτοντας και το σχετικό κόστος. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέταξε στο 3ο Κ.Π.Σ. το κόστος κατασκευής.

Κατά το διάστημα, που μεσολάβησε, η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη κινήθηκε δραστήρια, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του σημαντικού αυτού προγράμματος, το οποίο –όπως έχει σημειωθεί τόσο από το ΥΠΕΧΩΔΕ όσο και από το ΥΠΠΟ– θα αποτελέσει ένα επιδεικτικό πρόγραμμα αναπαλαίωσης ενός νεοκλασικού κτιρίου με χρήση καινοτόμων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, νερού, ανακύκλωσης και υλικών φιλικών στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα θα έχει και εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού.

Στο πλαίσιο αυτό συνέπραξε με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και το Μελετητικό Γραφείο «Euditi» και συμμετείχε (το 2003) σε ανοιχτό διαγωνισμό, που προκηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ όλων των κρατών-μελών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το πρόγραμμα «Εφαρμογή της Τεχνολογικής Καινοτομίας στον Ενεργειακό Ανασχεδιασμό Δημοσίων Κτιρίων», με προτάσεις για την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών οικολογικής δόμησης στο κτίριο της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης.

Το πρόγραμμα «Εφαρμογή της Τεχνολογικής Καινοτομίας στον Ενεργειακό Ανασχεδιασμό Δημοσίων Κτιρίων» (“Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings-BRITA in Pubs”) εντάσσεται στο 6ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Κεφάλαιο «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αποδοτική Χρήση Ενέργειας - Οικολογικά Κτίρια».

Μετά από διαδικασία αξιολόγησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε στις αρχές του 2004 την πρόταση της προαναφερόμενης ελληνικής ομάδας, για χρηματοδότηση.

Μετά από διαδικασία αξιολόγησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε στις αρχές του 2004 την πρόταση της προαναφερόμενης ελληνικής ομάδας, για χρηματοδότηση. Συνολικά, στην κοινή πρόταση που κατατέθηκε, συμμετείχαν Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και άλλοι εξειδικευμένοι στο θέμα φορείς, από εννέα χώρες (Γερμανία, Βρετανία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Τσεχία και Λιθουανία) με συντονιστή το φημισμένο Fraunhofer Institute of Building Physics από τη Γερμανία.

Η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, με τη συμμετοχή της στο προαναφερόμενο πρόγραμμα, φιλοδοξεί να εμπλουτίσει, με την εμπειρία που θα αποκτηθεί, τους στόχους του προγράμματος του ΥΠΕΧΩΔΕ, τόσο με ειδικές καινοτόμες τεχνικές, που θα μελετήσει και θα αξιολογήσει, κατά τη μελέτη, όσο και με συγκεκριμένες προτάσεις που θα αναπτυχθούν για εξειδικευμένες δράσεις διάχυσης της πληροφορίας και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Μετά την επιλογή της πρότασης της Ευωνύμου κρίνουμε απολύτως αναγκαίο να σας ενημερώσουμε σχετικά, δεδομένου ότι απαιτείται η έγκαιρη και αποτελεσματική συνεργασία, μεταξύ των συντελεστών της ομάδας, που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εφαρμογή της Τεχνολογικής Καινοτομίας στον Ενεργειακό Ανασχεδιασμό Δημοσίων Κτιρίων», του αναδόχου, που θα αναλάβει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης αναπαλαίωσης του κτιρίου της Ευωνύμου και της Διεύθυνσης Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας, ώστε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό οι βέλτιστες προτάσεις, που θα προκύψουν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που θα προσφέρουν βέλτιστα αποτελέσματα και θα εγγυηθούν την μέγιστη δυνατή οικολογική αποδοτικότητα των επεμβάσεων, που θα επιλεγούν.

Οι στόχοι του ευρωπαϊκού προγράμματος

Ειδικότερα, στόχος του προγράμματος «Εφαρμογή της Τεχνολογικής Καινοτομίας στον Ενεργειακό Ανασχεδιασμό Δημοσίων Κτιρίων», είναι ο σχεδιασμός, εφαρμογή και διάδοση καινοτομικών και αποδοτικών συστημάτων  ενεργειακού ανασχεδιασμού σε κτίρια του δημόσιου τομέα.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία τμήματα:

1)	Τα επιδεικτικά έργα ενεργειακού ανασχεδιασμού δημοσίων κτιρίων. Πρόκειται για εφαρμογές παραδειγματικού χαρακτήρα σε εννέα επιλεγμένα κτίρια  του δημόσιου Τομέα που αντιστοιχούν στις συμμετέχουσες χώρες και περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγματα διαφορετικών κτιριακών τύπων, όπως εκπαιδευτικά κτίρια, πολιτιστικά κέντρα, παιδικούς σταθμούς, φοιτητικές εστίες και τόπους λατρείας. Η επιλογή έγινε με στόχο την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση του κοινού επειδή πιστεύεται ότι τα δημόσια κτίρια μπορούν να  χρησιμοποιηθούν σαν μέσα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στους τομείς της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

2)	Το καθαρό ερευνητικό τμήμα του προγράμματος περιλαμβάνει, πέρα από τον σχεδιασμό και την πειραματική παρακολούθηση  των επιδεικτικών έργων, τα παρακάτω «πακέτα εργασίας»:

- Κοινωνικοοικονομική έρευνα με στόχο τον καθορισμό των πραγματικών αναγκών και εμποδίων στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων στο δημόσιο τομέα και τις στρατηγικές ένταξης των έργων στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του δημοσίου.

- Οδηγίες και εργαλεία για την επιλογή σωστών στρατηγικών σχεδιασμού με στόχο τον ολοκληρωμένο ενεργειακό ανασχεδιασμό των κτιρίων του δημοσίου, στον οποίο περιλαμβάνονται ενεργειακά, τεχνολογικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

- Ανάπτυξη ενός υπολογιστικού εργαλείου συσχετισμού των στρατηγικών ανασχεδιασμού με την ανάλυση της εφαρμογής τους στα επιδεικτικά έργα που θα διατίθεται μέσω internet.

- Ανάπτυξη ενός υπολογιστικού  πακέτου ελέγχου της ποιότητας των μέτρων ανασχεδιασμού στα κτίρια  επίδειξης σχετικά με την μακροχρόνια απόδοση τόσο του κτιρίου σαν σύνολο, όσο και των επιμέρους συστημάτων.

3)	Η διάδοση των τεχνικών και αποτελεσμάτων του προγράμματος που περιλαμβάνει πρόγραμμα εκπαίδευσης των χρηστών και των τεχνικών συντήρησης των κτιρίων σχετικά με την λειτουργία και την απόδοση των συστημάτων, και δραστηριότητες δημοσιοποίησης των αρχών και τεχνικών περιβαλλοντικού ανασχεδιασμού των  δημοσίων κτιρίων, όπως ενημερωτική εκστρατεία μέσω του διαδικτύου, δημοσιεύσεις στον τύπο και σε ειδικευμένα περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια κ.λ.π.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 10.144.650 ευρώ από τα οποία τα 4.091.960 ευρώ καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι τέσσερα έτη.

Η συμμετοχή της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης στο έργο ανέρχεται σε 827.000 ευρώ (το ποσό αυτό θα δαπανηθεί για τα νέα ενεργειακά συστήματα του κτιρίου) από τα οποία 289.450 ευρώ καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.